## Slide 1: Super Calculator Room Oriented Treatment Optimizer
Predicción por elementos finitos, figuras de mérito modales y optimización de forma y fuentes
Acevedo, Tomás · Legajo 51323
UNTREF · Ingeniería de Sonido

## Slide 2: Acústica modal
¿En qué banda se enfoca el “problema” acústico?
Diseño modal de recintos pequeños
2 / 31
• Por debajo de la frecuencia de Schroeder el campo es resonante, no difuso. Este valor en Hz depende de las dimensiones del recinto.
• Cada modo concentra energía en frecuencias y posiciones fijas.
Se puede determinar con cálculo basado en la teoría ondulatoria la frecuencia y amplitud de cada modo.
Modo tangencial (1,1,0): nodos oscuros, antinodos en las esquinas.

## Slide 3: Acústica modal
¿En qué me afecta?
Diseño modal de recintos pequeños
3 / 31
• El efecto es de coloración, hay mínimos y máximos en el punto de escucha para distintas frecuencias.
Se escucha al espectro de la fuente de una manera distinta en posiciones diferentes.
• Se contrataca con la forma/proporciones y con la ubicación de fuente/s y oyente/s.
Forma modal (1,1,1): planos nodales en el centro (x=0 y z=1,5) y antinodos en las esquinas.

## Slide 4: ¿Qué hace el Super Calculator?
Diseño modal de recintos pequeños
13 / 31
• Motor de mallado y FEM propio (más gmsh para validación)
Diseño de un recinto convexo o no, con techo abovedado, inclinado o a dos aguas, de n paredes iguales o no entre sí.
Carga de archivos .OBJ desde SketchUp.
Parametrización de dimensiones del recinto en tiempo real.
Render 3D del recinto y sus modos, con gráfico 2D de un plano a elección de la sala.
Evaluación de la distribución espacial y frecuencial de los modos hasta la frecuencia de Schroeder.
Simulación de fuentes omnidireccionales.
Simulación de SBIR.
Simulación de materiales, amortiguamiento de modos y TR60 estimado (con gráfico de Sabine y Eyring).
• Evaluación del recinto con figuras de mérito acústicas basadas en una colección histórica de criterios.
• Tres ejes de predicción: forma, ubicación de fuentes y combinado.
Simulación de punto de escucha con auralización y gráfico de respuesta en frecuencia.

## Slide 5: Geometría con quiebres
Diseño modal de recintos pequeños
9 / 31
Del paralelepípedo a una envolvente quebrada: edición de planta (a) y perfiles de pared por corte lateral (b).
Panel de dibujar forma exhibiendo la planta.

## Slide 6: Geometría con quiebres
Diseño modal de recintos pequeños
10 / 31
Del paralelepípedo a una envolvente quebrada: edición de planta (a) y perfiles de pared por corte lateral (b).
Panel de dibujar forma exhibiendo un corte lateral.

## Slide 7: La interfaz gráfica
Diseño modal de recintos pequeños
11 / 31
• Tres pestañas: Geometría, Acústica y Predicción.
• Visor 3D con manipulación directa.
• Fuentes (bafles) y receptor.
Render 3D del recinto irregular dibujado

## Slide 8: Arquitectura
Diseño modal de recintos pequeños
14 / 31
Arquitectura simplificada del software

## Slide 9: Motor de mallado
Diseño modal de recintos pequeños
15 / 31
Voxelización + partición de Freudenthal, sin TetGen/CGAL. La frontera escalonada no compromete el ensamblaje: con paredes rígidas la condición de Neumann es natural en la forma débil.
Descomposición de Freudenthal de un hexaedro
Flujo de señal del motor de mallado

## Slide 10: Motor FEM
Diseño modal de recintos pequeños
16 / 31
Problema de autovalores generalizado (Lanczos + shift-invert)
Flujo de señal para el motor de FEM
Ensamble de las matrices rigidez y masa

## Slide 11: Validación del solver
Diseño modal de recintos pequeños
17 / 31
Tabla comparativa de valores y errores entre modos analíticos y predichos

## Slide 12: ¿De dónde salen los criterios de predicción?
Diseño modal de recintos pequeños
18 / 31
Panel de criterios

## Slide 13: Proporciones óptimas del recinto
Diseño modal de recintos pequeños
19 / 31
• Cinco ternas de la literatura: Louden, Bolt, Sepmeyer, Cox y BBC/Rindel.
• Cada una se escala al volumen objetivo del uso.
• Se confinan a un rango de altura constructivo.
• Se puntúan por figura de mérito y se muestran las 3 mejores.

## Slide 14: Distribución modal pareja: Bonello y Rindel
Diseño modal de recintos pequeños
20 / 31
• Bonello (1981): la densidad modal por 1/3 de octava debe ser monótona no decreciente.
• FSI (Rindel): mide la regularidad del espaciado entre modos consecutivos.

## Slide 15: Umbral perceptual: Fazenda
Diseño modal de recintos pequeños
21 / 31
• Dos curvas de audibilidad modal.
• "Artificial": peor caso, sin enmascaramiento.
• "Música": escucha real.
• La curva la elige el programa según el uso de la sala.

## Slide 16: Gestión activa vs. proporción
Diseño modal de recintos pequeños
22 / 31
• Toole y Geddes: en la práctica, la ubicación de fuente/oyente, la absorción y la ecualización dominan sobre la proporción pura.
• Welti & Devantier: múltiples subwoofers mejoran la consistencia asiento a asiento.
• Interferencia fuente-frontera (SBIR): peine de realces y cancelaciones por reflexiones.
SBIR por fuentes imagen de primer orden

## Slide 17: Figuras de mérito modales
Diseño modal de recintos pequeños
23 / 31
Planitud media y consistencia espacial (banda válida)
• FoM_flat: desviación de la respuesta media (planitud).
• FoM_esp: variación asiento a asiento (estilo Welti).
• Se calculan sobre una grilla de escucha, con suavizado por fracciones de octava y sólo en la banda válida de la malla.
• Cruce por solapamiento modal: frontera de Schroeder desde la densidad modal real.

## Slide 18: Recinto paralelepípedo
Render 3D de un recinto paralelepípedo con dos fuentes
Render 3D de un modo del recinto afectado por ambas fuentes
Ejemplo de visualizacion

## Slide 19: Recinto paralelepípedo
Ejemplo de visualizacion
Render 2D de un modo del recinto paralelepípedo con dos fuentes
R
S1
S2

## Slide 20: Recinto paralelepípedo FRF/SBIR

## Slide 21: Los tres ejes de predicción
Diseño modal de recintos pequeños
27 / 31
Los tres ejes de predicción

## Slide 22: ¿Cómo se ponderan los scores?
Diseño modal de recintos pequeños
28 / 31
Grupo MODAL — peso interno de cada sub-score
Bolt-spacing 0,25 · FSI 0,15 · Bonello 0,05 · Modal-Q/Fazenda 0,20 · RT60 0,20 · Schroeder 0,15
• Las métricas baratas y que más discriminan (Bolt, aspecto) pesan más; las dominadas por V o RT60 (inputs constantes), menos.
Peso de cada categoría en el score total, según el uso
• Score total = suma ponderada de las 5 categorías. En el eje Ubicación los pesos son ajustables por el usuario.

## Slide 23: De la ecuación de onda a Helmholtz
Diseño modal de recintos pequeños
4 / 31
Ecuación de onda (presión sonora)
Régimen armónico → ecuación de Helmholtz
Buscamos las soluciones no triviales con paredes rígidas: los modos propios del recinto.

## Slide 24: Modos propios del recinto
Diseño modal de recintos pequeños
5 / 31
Problema de autovalores — paredes rígidas (Neumann)
Solución analítica exacta (en un paralelepípedo)
La caja con solución cerrada permite validar cualquier método numérico.

## Slide 25: Régimen modal: Schroeder y Weyl
Diseño modal de recintos pequeños
6 / 31
Frecuencia de Schroeder (techo del régimen modal)
Densidad modal acumulada (ley de Weyl)
Por debajo de f_S los modos son discretos y el FEM es exacto; por encima, el campo es estadístico.

## Slide 26: Respuesta forzada: FRF modal
Diseño modal de recintos pequeños
7 / 31
Función de Green modal — FRF en el receptor (factor c²)
Amortiguamiento de cada modo, derivado del RT60
El factor c² sale de la derivación canónica; ξ_n controla el ancho de los picos.

## Slide 27: Absorción y tiempo de reverberación
Diseño modal de recintos pequeños
8 / 31
Sabine (absorción baja)
Norris–Eyring (también válido para absorción alta)
El RT60 por banda fija el amortiguamiento modal ξ_n de la simulación.

## Slide 28: Pregunta de investigación y conclusión
Diseño modal de recintos pequeños
29 / 31
Pregunta de investigación
¿Cuál es el mínimo quiebre geométrico (desplazamiento de un plano) que mejora la uniformidad modal por encima del umbral perceptible, y que supere a lo que se logra sólo reubicando fuente y receptor?
¿Cómo usar el Super Calculator para investigar?
Se pueden guardar varios recintos y exportar sus respuestas en frecuencia. Probar varias configuraciones dejando alguna variable fija como la posición de las fuentes o la cantidad de fuentes, mientras que se varia la geometría. Luego comparar y notificar la variación de las soluciones.

## Slide 29
Disparadores: ¿por qué P1 y no P2? · ¿por qué no un AG? · ¿malla escalonada vs boundary-fitted? · ¿damping modal vs impedancia?

## Slide 30: Respuestas anticipadas (backup)
Diseño modal de recintos pequeños
31 / 31
• ¿Por qué P1 y no P2? P2 baja el error a <0,05 % pero cuesta 5–36× más; P1 (0,4–3 %) ya queda por debajo del ruido del modelado físico. Mejor compromiso.
• ¿Por qué no un algoritmo genético? En geometría el espacio está dominado por ratios óptimos conocidos (sembrarlos es más barato y reproducible); en ubicación cada evaluación cuesta un FEM.
• ¿Malla escalonada vs boundary-fitted? Error volumétrico 1–2 % en los primeros modos.
• ¿Damping modal vs matriz de impedancia? La impedancia rompe la simetría de K y M y obliga a un solver complejo, más lento. El damping modal desde RT60 concuerda dentro de ~2 dB en la banda modal.